ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ PPRC

(по DIN 8078)

УСЛОВНЫЕ ОПОЗНАЧЕНИЯ:

СТ - стоек; УС - условно стоек; НС - нестоек: - нет данных;

VL - концентрация менее 10%; L – концентрация  более 10%; GL – полная  растворимость при 20" С;

Н - коммерческая оценка; TR - технически чистый.

| Агрессивная среда | Концентрация | Химическая стойкость |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20'С | 60'С | 100'С |
| 1,2 диаминэтан | TR | СТ | СТ | - |
| 2-нитротолуол | TR | СТ | УС | - |
| l-ICL/НМОз | 75%/25% | НС | НС | НС |
| Адипиновая кислота | TR | СТ | СТ | - |
| Азотистые газы | Все | СТ | СТ | - |
| Азотная кислота | 10% | СТ | УС | НС |
| Азотная кислота | 10-50% | УС | НС | НС |
| Азотная кислота | >50% | НС | НС | НС |
| Аккумуляторная кислота (электролит) | Н | СТ | СТ | - |
| Акрилонитрил | TR | СТ | УС | - |
| Аллиловый спирт, разбавленный | 96% | СТ | СТ | - |
| Альдегид | GL | СТ | СТ | - |
| Амберная кислота | GL | СТ | СТ | - |
| Амиловый спирт | TR | СТ | СТ | СТ |
| Аммиак, вода | GL | СТ | СТ | - |
| Аммиак, газ | TR | СТ | СТ | - |
| Аммиак, жидкость | TR | СТ | СТ | - |
| Ангидрид уксусной кислоты | TR | СТ | - | - |
| Анилин | TR | УС | УС | - |
| Анон | TR | УС | УС | - |
| Анон (циклогексанон) | TR | УС | НС | НС |
| Антифри з | Н | СТ | СТ | СТ |
| Ацетальдегид | TR | УС |  | - |
| Ацетальфенон | TR | СТ | СТ | - |
| Ацетат амила | TR | УС | - | - |
| Ацетат аммония | GL | СТ | СТ | - |
| Ацетат бутила | TR | УС | НС | НС |
| Ацетат натрия | GL | СТ | СТ | СТ |
| Ацетон | TR | СТ | - | - |

| Бензоат натрия | 35% | СТ | СТ | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензол | TR | УС | НС | НС |
| Бикарбонат натрия | GL | СТ | СТ | СТ |
| Бисульфат натрия | GL | СТ | СТ | - |
| Бисульфит натрия | L | СТ | - | - |
| Бихромат калия | GL | СТ | СТ | - |
| Бутандиол | TR | СТ | СТ | - |
| Бутантриол (1, 2, 4) | TR | СТ | СТ | - |
| Бутилен, жидкость | TR | УС | - | - |
| Бутиленовый гликоль | TR | СТ | - | - |
| Бутиленовый гликоль | 10% | СТ | УС | - |
| Бутиловый спирт | TR | СТ | УС | УС |
| Бутиловый фенол | GL | СТ | - | - |
| Бутиловый фенол | TR | НС | - | - |
| Бутин (2) диол (1,4) | TR | СТ | - | - |
| Вазелиновое масло | TR | СТ | УС | - |
| Ванны с фотозакрепителем | Н | СТ | СТ | - |
| Вина | Н | СТ | СТ | - |
| Винилацетат | TR | СТ | УС | - |
| Винная кислота | 10% | СТ | СТ | - |
| Винный уксус | Н | СТ | СТ | СТ |
| Вода, чистая | Н | СТ | СТ | СТ |
| Воздух | TR | СТ | СТ | СТ |
| Воск | Н | СТ | УС | - |
| Гексан | TR | СТ | УС | - |
| Гексантриол (1,2,6) | TR | СТ | СТ | - |
| Гептан | TR | СТ | УС | НС |
| Гидразингидрат | TR | СТ | - | - |
| Гидрат натрия | 60% | СТ | СТ | СТ |
| Гидрогенкарбоната калия | GL | СТ | СТ | - |
| Гидроксид бария | GL | СТ | СТ | СТ |
| Гидроксид калия | 50% | СТ | СТ | СТ |
| Гидрохлорид анилина | GL | СТ | СТ | - |
| Гидрохлорид кальция | GL | СТ | СТ | СТ |
| Гидрохлорид | TR | СТ | УС | - |
| Гипохлорид кальция | L | СТ | - | - |
| Гипохлорид натрия | 20% | НС | НС | НС |

| Гипохлорит натрия | 10% | СТ | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гипохлорит натрия | 20% | УС | УС | НС |
| Гликолевая кислота | 30% | СТ | УС | - |
| Глицерин | TR | СТ | СТ | СТ |
| Глюкоза | 20% | СТ | СТ | СТ |
| Городской газ | Н | СТ | - | - |
| Двуаминоэтанол | TR | СТ | - | - |
| Дегтярное масло | Н | СТ | НС | НС |
| Декстрин | L | СТ | СТ | - |
| Дигексил фаталата | TR | СТ | УС | - |
| Дигликолевая кислота | GL | СТ | СТ | - |
| Дизельная смазка | Н | СТ | УС | - |
| Ди-изо-октилфаталат | TR | СТ | УС | - |
| Ди-изо-пропилэфир | TR | УС | НС | - |
| Диметиловый амин | 100% | СТ | - | - |
| Диметиформамид | TR | СТ | СТ | - |
| Ди-н-бутиловый эфир | TR | УС | - | - |
| Динониловый фаталат | TR | СТ | УС | - |
| Диоксан | TR | УС | УС | - |
| Диоксид серы | Все | СТ | СТ | - |
| Диоксид серы, газ | TR | СТ | СТ | - |
| Диоксид серы, жидкость | Все | СТ | СТ | - |
| Диоксид углерода, газ | Все | СТ | СТ | - |
| Диоксид углерода, жидкость | Все | СТ | СТ | - |
| Диоктиловый фаталат | TR | СТ | УС | - |
| Дихлорбензол | TR | УС | - | - |
| Дихлоруксусная кислота | TR | УС | - | - |
| Дихлоруксусная кислота | 50% | СТ | СТ | - |
| Дихлорэтилен (1, 1-1, 2) | TR | УС | - | - |
| Диэтиловый амин | TR | СТ | - | - |
| Диэтиловый эфир | TR | СТ | УС | - |
| Дрожжи | Все | СТ | - | - |
| Желатин | L | СТ | СТ | СТ |
| Жирные кислоты >С4 | TR | СТ | УС | - |
| Иодид калия | GL | СТ | СТ | - |
| Карболин | Н | СТ | - | - |
| Карбонат аммония | GL | СТ | СТ | - |
| Карбонат калия | GL | СТ | СТ | - |
| Карбонат кальция | GL | СТ | СТ | СТ |
| Kapбонат натрия | 50% | CТ | СТ | ус |
| Карбонимоноксид | Все | СТ | СТ | - |
| Карбонсульфид | TR | НС | НС | НС |
| Каустиковая сода | 60% | СТ | СТ | СТ |
| Квасцы | TR | СТ | СТ |  |
| Кислород | TR | СТ | - | - |
| Кислота жирного ряда | 20% | СТ | - | - |
| Кислотный ацетангидрид | 40% | СТ | СТ | - |
| Кокосовое масло | TR | СТ | - | - |
| Кокосовый жирный спирт | TR | СТ | УС | - |
| Коньяк | Н | СТ | СТ | - |
| Крахмальный раствор | Все | СТ | СТ | - |
| Крахмальный сироп | Все | СТ | СТ | - |
| Крезол | 90% | СТ | СТ | - |
| Крезол | >90% | СТ | - | - |
| Кремнефтористая кислота | 32% | СТ | СТ | - |
| Кремнефтористоводородная кислота | 32% | СТ | СТ | - |
| Кремниевая кислота | Все | СТ | СТ | - |
| Ксилол, диметилбензол | TR | УС | НС | НС |
| Кукурузное масло | TR | СТ | УС | - |
| Лимонная кислота | VL | СТ | СТ | СТ |
| Лимонная кислота | VL | СТ | СТ | СТ |
| Меласса | Н | СТ | СТ | СТ |
| Метиламин | 32% | СТ | - | - |
| Метилбромид | TR | НС | НС | НС |
| Метилхлорид | TR | НС | НС | НС |
| Метилэтилетон | TR | СТ | УС | - |
| Минеральная вола | Н | СТ | СТ | СТ |
| Молоко | Н | СТ | СТ | СТ |
| Морская вода | Н | СТ | СТ | СТ |
| Моторное масло | TR | СТ | УС | - |
| Мочевина | GL | СТ | СТ | - |
| Муравьиная кислота | 10% | СТ | СТ | НС |
| Муравьиная кислота | 85% | СТ | УС | НС |
| Мышьяковая кислота | 40% | СТ | СТ | - |

| Мышьяковая кислота | 80% | СТ | СТ | НС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефть | TR | СТ | УС | - |
| Нитрат аммония | GL | СТ | СТ | СТ |
| Нитрат калия | GL | СТ | СТ | - |
| Нитрат кальция | GL | СТ | СТ | - |
| Нитрат меди (11) | 30% | СТ | СТ | СТ |
| Нитрат натрия | GL | СТ | СТ | - |
| Нитрат серебра | GL | СТ | СТ | УС |
| Озон | 0,5 ррт | СТ | УС | - |
| Оксид этилена | TR | НС | - | - |
| Оксихлорид фосфора | TR | УС | - | - |
| Олеум | Все | СТ | СТ | - |
| Олеум (H2SO4+SO3) | TR | НС | НС | НС |
| Оливковое масло | TR | СТ | СТ | УС |
| Парафиновое масло | TR | СТ | СТ | НС |
| Парафиновые эмульсии | Н | СТ | СТ | - |
| Пары брома | Все | УС | НС | НС |
| Перманганат калия | GL | СТ | НС | - |
| Персульфат калия | GL | СТ | СТ | - |
| Перхлорат калия | 10% | СТ | СТ | - |
| Перхлорная кислота | 20% | СТ | СТ | - |
| Перхлорэтилен | TR | УС | УС | - |
| Пиво | Н | СТ | СТ | СТ |
| Пикриновая кислота | GL | СТ | - | - |
| Пиридин | TR | УС | УС | - |
| Питьевая вода | TR | СТ | СТ | СТ |
| Пленочная ванна | Н | СТ | СТ | - |
| Природный газ | TR | СТ | - | - |
| Пропан, газ | TR | СТ | - | - |
| Пропанол (1) | TR | СТ | СТ | - |
| Пропаргиловый спирт | 7% | СТ | СТ | - |
| Пропиленовый гликоль | TR | СТ | СТ | - |
| Пропионовая (пропановая) кислота | >50% | СТ | - | - |
| Ртуть | TR | СТ | СТ | - |
| Серная кислота | 10% | СТ | СТ | СТ |
| Серная кислота | 10-80% | СТ | СТ | - |
| Серная кислота | 80%-ТR | УС | НС | - |

| Силикат натрия | L | СТ | СТ | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силиконовая эмульсия | Н | СТ | СТ | - |
| Силиконовое масло | TR | СТ | СТ | СТ |
| Смесь бензин-бензол | 8090/2090 | УС | НС | НС |
| Соевое масло | TR | СТ | УС | - |
| Соли бария | GL | СТ | СТ | СТ |
| Соли никеля | GL | СТ | СТ | - |
| Соли ртути | GL | СТ | СТ |  |
| Соли удобрений | GL | СТ | СТ | - |
| Стиральный порошок | VL | СТ | СТ | - |
| Сульфат Alaune Me-Me III | GL | СТ | СТ | - |
| Сульфат алюминия | GL | СТ | СТ | - |
| Сульфат аммония | GL | СТ | СТ | СТ |
| Сульфат калия | GL | СТ | СТ | - |
| Сульфат меди | GL | СТ | СТ | - |
| Сульфат натрия | GL | СТ | СТ | - |
| Сульфид натрия | GL | СТ | СТ | - |
| Сульфид натрия | 40% | СТ | СТ | СТ |
| Тетрагидронафтален | TR | НС | НС | НС |
| Тетрагидрофуран | TR | УС | НС | НС |
| Тетрахлорметан | TR | НС | НС | НС |
| Тетрахлорэтан | TR | УС | НС | НС |
| Тетрахлорэтилен | TR | УС | УС | - |
| Тетраэтил свинца | TR | СТ | - | - |
| Тин (II) хлорид | GL | СТ | СТ | - |
| Тин (IV) хлорид | GL | СТ | СТ | - |
| Тиосульфат натрия | GL | СТ | СТ | - |
| Толуол | TR | УС | НС | НС |
| Топленый животный жир | Н | УС | - | - |
| Трикрезилфосфат | TR | СТ | УС | - |
| Триоксид серы | Все | СТ | СТ | - |
| Триоктилфосфат | TR | СТ | - | - |
| Трионилхлорид | TR | УС | НС | НС |
| Тританоламин | L | СТ | - | - |
| Трифосфат натрия | GL | СТ | СТ | СТ |
| Трихлорацетиленовая кислота | 50% | СТ | СТ | - |
| Трихлорид антимония | 90% | СТ | СТ | - |

| Трихлорэтилен | TR | НС | НС | НС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уксус | Н | СТ | СТ | СТ |
| Уксусная кислота, разбавленная | 40% | СТ | СТ | - |
| Фенилгидрозин | TR | УС | УС | - |
| Фенол | 5% | СТ | СТ | - |
| Фенол | 90% | СТ | - | - |
| Флорид аммония | L | СТ | СТ | - |
| Формальдегид | 40% | СТ | СТ | - |
| Фосген | TR | УС | УС | - |
| Фосфат аммония | GL | СТ | СТ | СТ |
| Фосфаты | GL | СТ | СТ | - |
| Фосфорная (ортофосфорная) кислота | 85% | СТ | СТ | СТ |
| Фотоэмульсии | Н | СТ | СТ | - |
| Фруктовые соки | Н | СТ | СТ | СТ |
| Фруктоза | L | СТ | СТ | СТ |
| Фталивая кислота | GL | СТ | СТ | - |
| Фтор | TR | УС | - | - |
| Фторид калия | GL | СТ | СТ | - |
| Фтороводородная кислота | 48% | СТ | УС | НС |
| Фурфурилоный спирт | TR | СТ | УС | НС |
| Хлопковое масло | TR | СТ | СТ | - |
| Хлор | 0,50% | УС | - | - |
| Хлор | 1% | НС | НС | НС |
| Хлор | GL | УС | НС | НС |
| Хлор, газ | TR | НС | НС | НС |
| Хлорал | TR | СТ | СТ | - |
| Хлорамин | L | СТ | - | - |
| Хлорат калия | GL | СТ | СТ | - |
| Хлорат натрия | GL | СТ | СТ | - |
| Хлорбензол | TR | УС | - | - |
| Хлорид алюминия | GL | СТ | СТ | - |
| Хлорид аммония | GL | СТ | СТ | - |
| Хлорид бензола | TR | УС | - | - |
| Хлорид калия | GL | СТ | СТ | - |
| Хлорид кальция | GL | СТ | СТ | СТ |
| Хлорид меди (11) | GL | СТ | СТ | - |
| Хлорид натрия | VL | СТ | СТ | СТ |

| Хлорит натрия | 2 - 20% | СТ | УС | НС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорная вода, насыщенная | TR | УС | - | - |
| Хлорноватая кислотa | 1% | СТ | УС | НС |
| Хлорноватая кислота | 10% | СТ | УС | НС |
| Хлорноватая кислота | 20% | СТ | НС | НС |
| Хлороформ | TR | УС | НС | НС |
| Хлорсульфоновая кислота | TR | НС | НС | НС |
| Хлоруксусная кислота | L | СТ | СТ | - |
| Хлорэтанол | TR | СТ | СТ | - |
| Хромат калия | GL | СТ | СТ | - |
| Хромат натрия | GL | СТ | СТ | СТ |
| Хромовая кислота | 40% | УС | УС | НС |
| Хромовая кислота/серная кислота/вода | 15/35/50% | НС | НС | НС |
| Хротоновый альдегид | TR | СТ | - | - |
| Царская водка | Н | СТ | СТ | - |
| Цианид калия | L | СТ | СТ | - |
| Цианид меди (1) | GL | СТ | СТ | - |
| Циклогексан | TR | СТ | - | - |
| Циклoгeксанол | TR | СТ | УС | - |
| Циклогексанон | TR | УС | НС | НС |
| Цинк | GL | СТ | СТ | - |
| Щавельная кислота | GL | СТ | СТ | НС |
| Этанол | L | СТ | СТ | - |
| Этанол + 2% толуола | 96% | СТ | - | - |
| Этилацетат | TR | СТ | УС | НС |
| Этиленовый гликоль | TR | СТ | СТ | СТ |
| Этиленовый диамин | TR | СТ | СТ | - |
| Этиловый бензол | TR | УС | НС | НС |
| Этиловый спирт | TR | СТ | СТ | СТ |
| Этиловый хлорид | TR | НС | НС | НС |
| Эфир нефти | TR | СТ | УС | - |
| Яблочная кислота | L | СТ | СТ | - |
| Молочная кислота | GL | СТ | СТ | - |
| Яблочное вино (орто) | Н | СТ | СТ | - |